## Slide 1: SPIROMETRIE EN MEDECINE GENERALE
JM DEGREEF B GOURLAIN

## Slide 2: DEFINITIONS
INSUFFISANCE RESPIRATOIRE CHRONIQUE GRAVE
Definie sur gaz du sang:Pao2<60 Paco2>45
INSUFFISANCE VENTILATOIRE
Definie sur les EFR

## Slide 3: EXPLORATIONS DISPONIBLES
1 )AU REPOS:
SPIROMETRIE
PHLETHYSMOGRAPHIE
DIFFUSION CO NO
PIMAX PEMAX SNIFF TEST

## Slide 4: EXPLORATIONS DISPONIBLES
2 ) A L EFFORT:
TEST DE MARCHE 6 MN
EPREUVE D EFFORT CARDIO RESPIRATOIRE
3 )NOCTURNE:
POLYGRAPHIE
POLYSOMNOGRAPHIE

## Slide 5: EXPLORATIONS DISPONIBLES
4 )SPECIALISEES
COMPLIANCE
ETUDE DES CENTRES RESPIRATOIRES
STIMULATION DIAPHRAGMATIQUE

## Slide 6: SPIROMETRIE
MESURE DES DEBITS ET DES VOLUMES DURANT UNE EXPIRATION FORCEE A PARTIR D UNE INSPIRATION MAXIMALE
INDICATIONS:
recherche d un trouble ventilatoire obstructif
recherche d une reversibilite
evaluation asthme et bpco options therapeutiques

## Slide 7: SPIROMETRE ELECTRONIQUE

## Slide 8: SPIROMETRE

## Slide 9: SPIROMETRIE
MESURE DE DEUX VOLUMES:
VEMS:volume expire maximum en 1seconde
CVF:capacite vitale forcee
INDEX DE TIFFENEAU VEMS/CVF
SYNDROME OBSTRUCTIF SI TIFFENEAU<70%
LA SPIROMETRIE SIMPLE NE PERMET PAS DE CARACTERISER LE SYNDROME RESTRICTIF

## Slide 10: COURBE DEBIT VOLUME

## Slide 11: COURBE DEBIT VOLUME

## Slide 12: PHLETHYSMOGRAPHIE

## Slide 13: PHLETHYSMOGRAPHIE
LOI DE BOYLE MARIOTTE:PV=C

## Slide 14: PHLETHYSMOGRAPHIE

## Slide 15: PHLETHYSMOGRAPHIE
NOTION D HYPERINFLATION STATIQUE ET DYNAMIQUE CRF>120% VR>120%
MESURE DES RESISTANCES PULMONAIRES
SYNDROME OBSTRUCTIF:TIFFENEAU<70 VEMS<80% VR >120%
SYNDROME RESTRICTIF:TIFFENEAU>70 CPT<80% CV<80%
SYNDROME MIXTE

## Slide 16: EFR EN MEDECINE GENERALE
PEAK FLOW DEP

## Slide 17: PEAK FLOW
Debit maximum obtenu lors d une expiration forcee maximale a partir du niveau d une inspiration maximale exprime en l/mn
Peu couteux simple d utilisation
Mais depend de l effort musculaire et de la technique
Aide au diagnostic et suivi de l asthme

## Slide 18: MINISPIROMETRE EN MG

## Slide 19: MINISPIROMETRE EN MG
Plusieurs etudes europeenes de depistage bpco:
sensibilite piko6 bpco6 : 74a 81%
Specificite piko6 bpco6 : 80a 97%
Une etude Vietnam
Sensibilite piko 6 : 97,8%
Specificite piko6 : 93,4 %

## Slide 20: MINISPIROMETRIE EN MG
These BIZON lille 2012
Bpco6 plus facile a utiliser
Taux de sevrage tabagique superieur chez patients depistes avec notion d age pulmonaire

## Slide 21: MINISPIROMETRE EN MG
Etude GUERIN 2012:teste differentes strategies de depistage
248 MG 1103 Patients
Taux d adressage pneumologues:
50% logiciel 47% piko6 logiciel
28%gr temoin 28%piko6
Uniquement 44%des patients depistes ont consulte un pneumologue

## Slide 22: MINISPIROMETRIE EN MG
Etude GUERIN 2012
Concordance VEMS /PIKO6 faible 50%
Taux de confirmation BPCO
Logiciel 47% Logiciel Piko643%
Piko6 68% Temoin 79%
INTERET DE LA COURBE DEBIT VOLUME EN MG?

## Slide 23: STRATEGIE DE DEPISTAGE
LA VALEUR DE 0,7 POUR DEFINIR L OBSTRUCTION BRONCHIQUE EST PARFOIS FAUSSE.ON S ORIENTE VERS UNE LIMITE INFERIEURE DE LA NORMALE
DEUX STRATEGIES POSSIBLES:
MINISPIROMETRIES AVEC CONFIRMATION
SPIROMETRIES AVEC FORMATION DES MG ACTUELLEMENT A L ETUDE

## Slide 24: SPIROMETRIE EN MG
SPIROBANK: concordance bonne avec EFR surestimation moderee des resultats
Technique : avantages inconvenients
Contrôle qualite a envisager
Cotation GLQPO12 spiro lente et forcee
Pieges a eviter

## Slide 25: SPIROMETRIE EN MG

## Slide 26: SPIROMETRIE EN MG

## Slide 27: SPIROMETRIE EN MG

## Slide 28: SPIROMETRIE EN MG

## Slide 29: SPIROMETRIE EN MG

## Slide 30: SPIROMETRIE EN MG

## Slide 31: SPIROMETRIE EN MG

## Slide 32: SPIROMETRIE EN MG

## Slide 33: SPIROMETRIE EN MG